## Slide 1: Приборы радиационной и химической разведки
ТЕМА 6
Азербайджанский государственный экономический университет
Составила преподаватель кафедры «Гуманитарных дисциплин»

## Slide 2: Цель занятия
1
Дозиметрические приборы, используемые в гражданской обороне
2
Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений
3
Приборы для измерения дозы радиации
4
Приборы химической разведки
5
Устройство и принцип работы войскового прибора химической разведки

## Slide 3: Задачи дозиметрии в ГО
Обнаружение и измерение
Мощность дозы излучения — для безопасных аварийно-спасательных работ в очагах поражения
Измерение активности
Активность РВ и плотность потока излучения — чтобы определить необходимость дезактивации
Измерение доз облучения
Определение работо- и жизнеспособности населения и отдельных людей
Лабораторный контроль
Степень зараженности РВ продуктов питания, воды и фуража

## Slide 4: Классификация приборов
По назначению приборы делятся на четыре группы
1
Индикаторы
2
Рентгенометры-радиометры
3
Индивидуальные дозиметры
4
Бытовые дозиметры
Также их классифицируют по:
типу датчиков
виду излучения
характеру электрических сигналов

## Slide 5: Принцип обнаружения излучений
Излучение
нейтроны, γ-лучи, β- и α-частицы
›
Ионизация
вещества среды
›
Изменения в веществе
›
Обнаружение
и измерение
Что именно можно измерить:
электропроводность веществ
люминесценция (свечение)
засвечивание фотопленок
цвет и прозрачность растворов

## Slide 6: Четыре метода измерения
Фотографический
Почернение фотоэмульсии пропорционально поглощенной дозе. Основа индивидуальных фотодозиметров.
Сцинтилляционный
Вещества (ZnS, NaI) светятся под излучением; вспышки считает фотоумножитель.
Химический
Облучение меняет структуру веществ — по плотности окраски судят о дозе. Приборы ДП-70, ДП-70М.
Ионизационный
Ионизация газа создает ток между электродами. Самый распространенный метод в современных приборах.

## Slide 7: Устройство приборов
1
Воспринимающее устройство — ионизационная камера или газоразрядный счетчик
2
Усилитель ионизационного тока — электрическая схема с электрометрической лампой
3
Нагрузочное сопротивление — и другие элементы схемы
4
Регистрирующее устройство — микроамперметр
5
Источник питания — сухие элементы или аккумуляторы

## Slide 8: Камера и газоразрядный счетчик
Ионизационная камера
Замкнутый объем с воздухом и двумя электродами
Излучение ионизирует воздух — возникает ионизационный ток
Ток пропорционален мощности дозы
Работает в области насыщения
Газоразрядный счетчик
Цилиндр с разреженной смесью инертных газов (аргон, неон)
Нить-анод по оси, катод — корпус
Одна частица вызывает лавину электронов и импульс
Чувствительнее камеры в десятки тысяч раз

## Slide 9: Основные дозиметры
ДП-22В и ДП-24
Комплекты карманных дозиметров ДКП-50А для контроля экспозиционных доз γ-излучения. ДП-22В: зарядное устройство ЗД-5 и 50 дозиметров; ДП-24: 5 дозиметров.
ИД-1
Измерение поглощенных доз γ-нейтронного излучения. Комплект: дозиметры ИД-1 и зарядное устройство ЗД-6.
ДП-5А и ДП-5В
Измерители мощности дозы: уровень радиации на местности и зараженность предметов в мР/ч или Р/ч. Обнаруживают β-излучение.

## Slide 10: Приборы химической разведки
Методы обнаружения ОВ и ОХВ
ионизационный
люминесцентный
химический
биохимический
термокаталитический
электрохимический
По автоматизации
Ручные — прокачка вручную
Полуавтоматические — электронасос
Автоматические — сигналы без участия человека
По применению
Переносные — пешая разведка
Бортовые — с автомашин и БТР
Индивидуальные — личный контроль
По положению
Контактные — внутри зоны заражения
Дистанционные — на расстоянии от очага

## Slide 11: ВПХР: войсковой прибор
2,3 кг
масса прибора
−40…+40 °C
рабочие температуры
5·10−6 мг/л
чувствительность к ФОВ
Принцип работы
Ручной насос прокачивает воздух через индикаторные трубки. Наполнитель меняет цвет под действием ОВ — по окраске и времени ее появления судят о веществе и его концентрации.
Состав комплекта
Насос (2 л/мин) и насадка
Индикаторные трубки в кассетах по 10 шт.
Противодымные фильтры, колпачки
Грелка, лопатка, фонарь